## Slide 1: rtshell入門
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム

## Slide 2: 資料
2
配布資料の「 WEBpage 」のHTMLファイルを開く
  チュートリアル(rtshell入門、Raspberry Pi Mouse) _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7097
Notes: 2

## Slide 3: RTシステム起動の自動化
3
ダブルクリックして起動
RTC起動
ポート接続、アクティブ化
GUIでの操作でポート接続、RTCのアクティブ化
先ほどまでのRTシステム起動手順を再起動時も実行するのは手間がかかる
これらの処理を自動化するバッチファイル、シェルスクリプトの作成手順を説明する。
Notes: 3

## Slide 4: rtshell
4
rtshellはコマンドラインでRTコンポーネントやRTシステムを操作するツール
> rtcon localhost/ConsoleIn0.rtc:out localhost/ConsoleOut0.rtc:in
> rtact localhost/ConsoleIn0.rtc localhost/ConsoleOut0.rtc
rtconコマンドでポートの接続
rtactコマンドでアクティブ化
Notes: 4

## Slide 5: RTシステムの起動、終了を自動化
5
今回開発した「シミュレータ + RobotController」のシステムを起動、終了するための手順は以下のとおりである。
  RaspberryPiMouseSimulatorコンポーネント、 RobotControllerコンポーネントを起動する。
  ポートをコネクタで接続する
  RTCをアクティブ化する
  RTCを終了する
1～4を実行するスクリプトファイル(バッチファイル、シェルスクリプト)を作成し、簡単にRTシステムを起動、終了できるようにする
  1については以下のプログラムを実行するコマンドを記述するだけ
    RaspberryPiMouseSimulatorComp.exe
    RobotControllerComp.exe
  2、3、4についてはrtshellのコマンドを使用する
Notes: 5

## Slide 6: 事前準備
6
この実習ではコマンドラインによる操作を行うため、コマンドプロンプト(Windows)、ターミナル(Ubuntu)を起動してください。
  Windowsの場合は左下の「検索」に「コマンド プロンプト」と入力して検索する。
  コマンドプロンプトが起動したら「rtls」を入力してみてください。「‘rtls’ は、内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。」と表示された場合、Pythonのインストールフォルダ内のScriptsフォルダが環境変数Pathに設定されていません。
    「C:\Python38\Scripts」といったフォルダを環境変数Pathに追加する必要がありますが、分からない場合は質問してください。
Notes: 6

## Slide 7: ポート接続の自動化
7
RTSystemEditor上でデータポートを接続する。
コネクタの接続情報をファイルに保存する。
再起動時にファイルの情報からコネクタを復元する。
> rtcryo -o C:\work\robotcontroller.xml localhost
RTSystemEditorでポートを接続する
rtcryoコマンドで接続情報などをXMLファイルに保存する
前準備
Notes: 7

## Slide 8: RTシステムの保存、復元
8
> rtresurrect C:\work\robotcontroller.xml
作成したXMLファイルからポートの接続情報を読み込み、元のシステムを復元できる。
rtresurrectコマンドでXMLファイルの情報からポートを接続する。
Notes: 8

## Slide 9: RTシステムの保存、復元
rtcryoコマンドを試してみる
  RTSystemEditorでポートを接続した状態にする。
  rtcryoコマンドでシステムの情報をXMLファイルに保存する
  PyYAMLがインストールされていないとエラーになる
    pip install pyyaml
9
> rtcryo -o C:\work\robotcontroller.xml localhost
XMLファイルを保存するパスを指定する。パスは分かりやすい場所に変更してください
ネームサーバーを指定する。今回はlocalhostのみ。
Notes: 9

## Slide 10: RTシステムの保存、復元
rtresurrectコマンドを試してみる
  RTSystemEditorでコネクタを切断した状態にする。
    コネクタを切断するには、コネクタを選択してDeleteキーを押すか、右クリックしてDeleteを選択する。
  rtresurrectコマンドでポートの接続情報を復元する
10
> rtresurrect C:\work\robotcontroller.xml
XMLファイルのパスはrtcryoコマンドで保存したパスに変更する
Notes: 10

## Slide 11: RTCのアクティブ化の自動処理
rtstartコマンドでXMLファイルに保存したシステムのRTCをアクティブ化する
  以下のコマンドを試してみてください
11
> rtstart C:\work\robotcontroller.xml
XMLファイルのパスはrtcryoコマンドで保存したパスに変更する
Notes: 11

## Slide 12: RTCの非アクティブ化
rtstopコマンドでXMLファイルに保存したシステムのRTCを非アクティブ化する
  以下のコマンドを試してみてください
12
> rtstop C:\work\robotcontroller.xml
XMLファイルのパスはrtcryoコマンドで保存したパスに変更する
Notes: 12

## Slide 13: RTCの終了の自動化
rtexitコマンドでRTCを終了する
  以下のコマンドを試してみてください
13
> rtexit localhost/RaspberryPiMouseSimulator0.rtc
> rtexit localhost/%COMPUTERNAME%.host_cxt/RobotController0.rtc
デフォルトの設定でRobotControllerはネームサーバーで
ホスト名.host_cxtの下に登録される。
※Ubuntuの場合は「%COMPUTERNAME%」を「${HOSTNAME}」に変更する。
Notes: 13

## Slide 14: スクリプトファイルの作成
rtshellのコマンドを用いて、RTシステムの起動、終了を自動化するバッチファイル(Windows)、シェルスクリプト(Ubuntu)を作成する。
  まずは適当な場所に以下のファイルを作成
    Windowsの場合はバッチファイル(拡張子.bat)
      今回は「robotcontroller_start.bat」、 「robotcontroller_exit.bat」というファイルを作成
      テキストファイルを新規作成後、 名前を変更することで作成する。
      エクスプローラーで拡張子を非表示にしている場合は注意
    Ubuntuの場合はシェルスクリプト(拡張子.sh)
      今回は「robotcontroller_start.sh」、 「robotcontroller_exit.sh」というファイルを作成
14
Notes: 14

## Slide 15: バッチファイル作成,編集
15
エクスプローラーで
右クリックして、
「新規作成」->
「テキスト ドキュメント」を選択する
名前を
「robotcontroller_start.bat」、
「robotcontroller_exit.bat」に変更する。
ファイルを右クリックして「編集」を選択する。
Notes: 15

## Slide 16: 起動自動化のスクリプトファイルの作成
まずは「robotcontroller_start.bat」、 「robotcontroller_start.sh」を編集する。
RaspberryPiMouseSimulator、RobotControllerのプログラムを実行するコマンドを記述する。
  バッチファイル
    ファイルのパスは適宜変更する
  シェルスクリプト
    ファイルのパスは適宜変更する
16
start "" /d C:\workspace\RobotController\build\src\Release RobotControllerComp.exe
start "" /d C:\work\RTM_Tutorial\EXE RaspberryPiMouseSimulatorComp.exe
timeout 2
cd ~/workspace/RobotController/build/src/
./RobotControllerComp&
cd ~/RasPiMouseSimulatorRTC/build/src
./RaspberryPiMouseSimulatorComp&
sleep 2
Notes: 16

## Slide 17: 起動自動化のスクリプトファイルの作成
RTシステムを復元、RTCのアクティブ化を実行するコマンドを記述する。
  XMLファイルのパスは適宜変更する。
記述が完了したら、ファイル保存後にrobotcontroller_start.bat、 robotcontroller_start.shを実行してシミュレータが起動するかを確認してください。
  RTCが起動しない場合、実行ファイルのパスが違う可能性があるため確認してください。
17
rtresurrect C:\work\robotcontroller.xml
rtstart C:\work\robotcontroller.xml
Notes: 17

## Slide 18: 終了自動化のスクリプトファイルの作成
まずは「robotcontroller_exit.bat」、 「robotcontroller_exit.sh」を編集する。
RTC終了のコマンドを記述する。
  Windows
  Ubuntu
記述が完了したら、ファイル保存後にrobotcontroller_exit.bat、 robotcontroller_exit.shを実行して以下の事を確認してください。
  シミュレータが終了する(ウィンドウが消える)。
  ネームサーバーからRTCが消える。
18
rtexit localhost/RaspberryPiMouseSimulator0.rtc
rtexit localhost/%COMPUTERNAME%.host_cxt/RobotController0.rtc
HOSTNAME=`hostname`
rtexit localhost/RaspberryPiMouseSimulator0.rtc
rtexit localhost/${HOSTNAME}.host_cxt/RobotController0.rtc
Notes: 18