## Slide 1: 画像処理実習
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター

## Slide 2: 資料
2
「WEBページ」フォルダのHTMLファイルを開く
  チュートリアル(画像処理実習) _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7197
Notes: 2

## Slide 3
発展的な課題として、OpenCVを使った画像処理コンポーネントを作成する
画像処理コンポーネントの作成
課題：円形の図形をカメラで検出して、移動ロボットの向きを追従させる

## Slide 4
今回の課題で必要な機材は以下の3点
  Raspberry Piマウス本体
  USBカメラ (カメラ用マウントに固定済み)
  円を描いた紙
  Raspberry PiマウスにUSBカメラを取り付けるため、LiDARは取り外す
カメラ用マウントの取り付け

## Slide 5
LiDARマウントを固定する用のネジでカメラ用マウントを固定する
カメラ用マウントの取り付け

## Slide 6
USBカメラとノートPC接続
ノートPCとUSBカメラをUSBポートで接続する

## Slide 7: RTC Builderによる ひな型コード生成

## Slide 8
RTC Builder起動
RT System Editorを起動中の場合は、 「パースペクティブを開く」画面から起動する
①
②

## Slide 9
作成するRTCの概要
カメラ画像から円形の位置を検出して、移動ロボットの向きを以下のように制御
  円が画像の左側の場合は左回りに回転
  円が画像の右側の場合は右回りに回転
今回作成するRTC

## Slide 10
プロジェクト作成
今回は「CircleTracking」という名前のプロジェクトを作成する
①
②

## Slide 11
基本プロファイル入力
コンポーネント名：
  CircleTracking
言語
  C++
他の項目は今回は入力の必要なし

## Slide 12
アクティビティ
以下の3つを有効化
  onActivated
  onDeactivated
  onExecute

## Slide 13
データポート
以下のInPortを設定する
  image_in
    データ型：RTC::CameraImage
      ※Img::CameraImageと間違えないように注意
      ※RTC::CameraInfoと間違えないように注意
  velocity_in
    データ型： RTC::TimedVelocity2D

## Slide 14
データポート
以下のOutPortを設定する
  image_out
    データ型：RTC::CameraImage
      ※Img::CameraImageと間違えないように注意
      ※RTC::CameraInfoと間違えないように注意
  velocity_out
    データ型： RTC::TimedVelocity2D

## Slide 15
コンフィギュレーションパラメータ
以下のコンフィギュレーションパラメータを設定する
  speed_r
    データ型：double
    デフォルト値：0.5
    制約条件：0.0<x<2.0
    Widget：slider
    Step：0.01

## Slide 16
コンフィギュレーションパラメータ
以下のコンフィギュレーションパラメータを設定する
  houghcircles_dp
    データ型：double
    デフォルト値：2
    Widget：text
  houghcircles_minDist
    データ型：double
    デフォルト値：30
    Widget：text
  houghcircles_param1
    データ型：double
    デフォルト値：100
    Widget：text
Widgetがsliderになっている場合は、必ずtextに変更する

## Slide 17
コンフィギュレーションパラメータ
以下のコンフィギュレーションパラメータを設定する
  houghcircles_param2
    データ型：double
    デフォルト値：100
    Widget：text
  houghcircles_minRadius
    データ型：int
    デフォルト値：0
    Widget：text
  houghcircles_maxRadius
    データ型：int
    デフォルト値：0
    Widget：text

## Slide 18
コード生成
コード生成後、ファイルが生成されたかを確認
プロジェクトを右クリックして、「表示方法」→「システムエクスプローラー」

## Slide 19
CMakeLists.txtの編集
srcフォルダ内のCMakeLists.txtをメモ帳等で編集する
  ※ CircleTrackingフォルダ直下のCMakeLists.txtではないので注意
  OpenCVを使うため、find_packageでライブラリを検出する。
set(comp_srcs CircleTracking.cpp )
set(standalone_srcs CircleTrackingComp.cpp)
find_package(OpenCV REQUIRED) #追加

## Slide 20
CMakeLists.txtの編集
リンクするライブラリにOpenCVを追加する
  以下の2か所
# 以下は修正前
# target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${OPENRTM_LIBRARIES})
# 以下は修正後、${OpenCV_LIBS}を追加
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${OPENRTM_LIBRARIES} ${OpenCV_LIBS})
# 以下は修正前
# target_link_libraries(${PROJECT_NAME}Comp ${OPENRTM_LIBRARIES})
# 以下は修正後、${OpenCV_LIBS}を追加
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}Comp ${OPENRTM_LIBRARIES} ${OpenCV_LIBS})

## Slide 21
ビルドに必要なファイルの生成
CMake(cmake-gui)でビルドに必要なファイル(Visual Studioのプロジェクトファイル等)を生成
①CMakeLists.txtをcmake-guiにドラッグアンドドロップする
※CircleTrackingフォルダ直下のCMakeListsを使う
②「Where to build the binaries」のパスの後ろに「/build」を追加
③「Configure」ボタンを押す
④「Genarate」ボタンを押す
⑤「Open Project」ボタンを押す

## Slide 22
ソースコードの編集
CircleTracking.hの編集
  opencv2/opencv.hppをインクルードする
  「private:」の下あたりに、以下の3行を追加する
314: private:
315: cv::Mat m_imageBuff; //追加
316: cv::Mat m_outputBuff; //追加
317: int m_direction; //追加
入力画像データ、出力画像データを格納する変数を宣言
移動ロボットの回転方向を格納する変数を宣言
0：回転方向を指定しない
1：左回りの回転
2：右回りの回転
34: #include <rtm/DataInPort.h>
35: #include <rtm/DataOutPort.h>
36: 37: #include <opencv2/opencv.hpp> //追加

## Slide 23
ソースコードの編集
CircleTracking.cppの編集
RTC::ReturnCode_t CircleTracking::onActivated(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
// OutPortの画面サイズを0に設定
m_image_out.width = 0;
m_image_out.height = 0;
//進行方向を0(回転方向を指定しない)に設定
m_direction = 0;
return RTC::RTC_OK;
}
RTC::ReturnCode_t CircleTracking::onDeactivated(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
if (!m_outputBuff.empty())
{
// 画像用メモリの解放
m_imageBuff.release();
m_outputBuff.release();
}
return RTC::RTC_OK;
}

## Slide 24
ソースコードの編集
CircleTracking.cppの編集
RTC::ReturnCode_t CircleTracking::onExecute(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
if (m_image_inIn.isNew())
{
cv::Mat gray;
std::vector<cv::Vec3f> circles;
// 画像データの読み込み
m_image_inIn.read();
// InPortとOutPortの画面サイズ処理およびイメージ用メモリの確保
if (m_image_in.width != m_image_out.width || m_image_in.height != m_image_out.height)
{
m_image_out.width = m_image_in.width;
m_image_out.height = m_image_in.height;
m_imageBuff.create(cv::Size(m_image_in.width, m_image_in.height), CV_8UC3);
m_outputBuff.create(cv::Size(m_image_in.width, m_image_in.height), CV_8UC3);
}
// InPortの画像データをm_imageBuffにコピー
std::memcpy(m_imageBuff.data,
(void *)&(m_image_in.pixels[0]),
m_image_in.pixels.length());
InPort (image_in) でデータを受信して、変数m_imageBuffに画像データをコピーするまでの処理

## Slide 25
//カラー画像をグレースケールに変換
cv::cvtColor(m_imageBuff, gray, cv::COLOR_BGR2GRAY);
// HoughCircles関数で円を検出する
cv::HoughCircles(gray, circles, cv::HOUGH_GRADIENT, m_houghcircles_dp,
m_houghcircles_minDist, m_houghcircles_param1,
m_houghcircles_param2, m_houghcircles_minRadius,
m_houghcircles_maxRadius);
ソースコードの編集
CircleTracking.cppの編集
グレースケール画像から円を検出するまでの処理
HoughCircles関数の引数にコンフィギュレーションパラメータの変数を指定する

## Slide 26
ソースコードの編集
CircleTracking.cppの編集
//円を検出できた場合の処理
if (!circles.empty())
{
//円の位置が画像の左側の場合は左回りに回転するように設定
if (circles[0][0] < gray.cols / 2)
{
m_direction = 1;
}
//円の位置が画像の右側の場合は右回りに回転するように設定
else
{
m_direction = 2;
}
}
//円を検出できなかった場合は回転方向の指定をしないように設定
else
{
m_direction = 0;
}
以下の条件で移動ロボットの回転方向を変更
円が検出できた
  円が画像の左側
  円が画像の右側
円が検出できなかった

## Slide 27
ソースコードの編集
CircleTracking.cppの編集
//元のカラー画像をコピーして円の情報を画像に追加
std::memcpy(m_outputBuff.data,
(void *)&(m_image_in.pixels[0]),
m_image_in.pixels.length());
for (auto circle : circles)
{
cv::circle(m_outputBuff,
cv::Point(static_cast<int>(circle[0]), static_cast<int>(circle[1])),
static_cast<int>(circle[2]),
cv::Scalar(0, 0, 255), 2);
}
// 画像データのサイズ取得
int len = m_outputBuff.channels() * m_outputBuff.cols * m_outputBuff.rows;
m_image_out.pixels.length(len);
// 円の情報を付加した画像データをOutPortにコピー
std::memcpy((void *)&(m_image_out.pixels[0]), m_outputBuff.data, len);
//画像データを出力
m_image_outOut.write();
}
確認用に検出した円を元の画像に付加して、OutPort (image_out) から出力する処理

## Slide 28
ソースコードの編集
CircleTracking.cppの編集
if (m_velocity_inIn.isNew())
{
//速度指令値を読み込み
m_velocity_inIn.read();
m_velocity_out = m_velocity_in;
//円が画像の左側にある場合、左回りに回転する
if (m_direction == 1)
{
m_velocity_out.data.va = m_speed_r;
}
//円が画像の右側にある場合、右回りに回転する
else if (m_direction == 2)
{
m_velocity_out.data.va = -m_speed_r;
}
//速度指令値を出力
m_velocity_outOut.write();
}
return RTC::RTC_OK;
}
速度指令をInPort (velocity_in) から読み込んで、検出した円の位置により回転速度を変更する処理
ここまで追加
編集が完了したらビルドする。

## Slide 29
RTCの起動
以下の5つのRTCを起動する
  RaspberryPiMouseRTC
  RobotController
    「RTコンポーネントの作成入門」の資料を参照
    https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6550
    https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6551
  OpenCVCamera
  CameraViewer
    OpenRTM-aistのサンプルコンポーネント
    次のスライドで説明
  CircleTracking
    Windows
      build\srcフォルダのRelease(もしくはDebug)フォルダ内の実行ファイル(Comp.exe)
    Ubuntu
      Build/srcフォルダ内の実行ファイル

## Slide 30
サンプルコンポーネント概要
OpenCVCamera
  カメラから取得した画像をOutPortから出力する
CameraViewer
  InPortで受信した画像データを表示する

## Slide 31
サンプルコンポーネントの起動
起動手順
  Windows
画面左下の「ここに入力して検索」に「C++_OpenCV-Examples」と入力して検索
エクスプローラーから、以下のファイルをダブルクリックする
CameraViewer.bat
OpenCVCamera.bat

## Slide 32
RTシステム構築
RT System Editorを起動する。
  「パースペクティブを開く」画面から起動する
①
②

## Slide 33
動作確認
システムダイアグラムを表示する
ネームサービスビューに「192.168.11.1」がない場合は、192.168.11.1のネームサーバーへ接続する

## Slide 34
動作確認
RT System Editorで以下のようにポートを接続してアクティブ化する
アクティブ化には
「Activate Systems」ボタンを押す。

## Slide 35
動作確認
円を描いた紙をカメラの前で動かして、Raspberry Piマウスの動作を確認する
課題：左右に小刻みに動く問題を修正する
円が正常に検出できているかを、CameraViewerで確認する

## Slide 36
カメラのID指定
PC内蔵カメラなどの画像が表示されている場合は、コンフィギュレーションパラメータでカメラのIDを指定する
①
②
「device_num」の値を変更する
OpenCVCamera0をクリックして、下のコンフィギュレーションビューの「編集」ボタンを押す

## Slide 37
HoughCircles関数のパラメータ調整
誤検出が多い場合は、HoughCircles関数のパラメータを変更する
  HoughCircles関数の詳細は以下を参照
    http://opencv.jp/opencv-2svn/cpp/feature_detection.html#cv-houghcircles
①
②
各パラメータを変更する