## Slide 1: RTミドルウェア応用実習
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター

## Slide 2: 資料
2
「WEBページ」フォルダのHTMLファイルを開く
  チュートリアル(RTミドルウェア応用実習、Raspberry Pi Mouse) _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6586
Notes: 2

## Slide 3
3
ツールのインストール(Ubuntu)
以下のコマンドを実行する
  sudo apt install libreoffice-script-provider-python
  git clone https://github.com/Nobu19800/OOoRTCs
  cd OOoRTCs
  sh install.sh
OOoRTCs/OOoCalcRTC/OOoCalcRTC.odsをダブルクリックして開く
  以下の画面が表示されたらセキュリティの設定を変更する
Notes: 3

## Slide 4
4
ツールのインストール(Ubuntu)
Tools -> Options
Notes: 4

## Slide 5
5
ツールのインストール(Ubuntu)
Security -> Macro Security…
Notes: 5

## Slide 6
6
ツールのインストール(Ubuntu)
Security LevelをLowに設定する
Notes: 6

## Slide 7: RTCのテスト
7
開発したRTCの動作確認手順
  実機、シミュレータを利用する場合
    任意の値を入力するのは難しい
      本当に指定の値で停止、走行が切り替わっているか？
    意図通りの値が出力されているか？
      本当に指定の速度で走行しているか？
    シミュレータが無い場合は直接実機で動作を確認するため、試行錯誤の手間が増える
Notes: 7

## Slide 8: 表計算ソフトによるデータ入出力
8
Notes: 8

## Slide 9: デモ動画
9
Notes: 9

## Slide 10: デモ動画
10
Notes: 10

## Slide 11: 手順
11
第2部で作成したRobotControllerComp.exeを起動する。
    workspace\RobotControler\build\src\Debug\RobotControlerComp.exe
ポータブル版LibreOffice対応RTCの起動
  USBメモリ内のバッチファイルから起動
LibreOffice Calc上の操作でポートを接続
  Calc上のGUIを使用して対象のデータポートを接続
RT System Editor上の操作でRTCをアクティブ化
  コンフィギュレーションパラメータを変更したときの挙動を確認
  インポートへの入力値を変更したときの挙動を確認
Notes: 11

## Slide 12: ポータブル版LibreOffice対応RTC
12
配布のUSBメモリに以下のソフトウェアを同梱
  ポータブル版LibreOffice
  OpenRTM-aist-Python
  OpenOffice用RTコンポーネント
起動手順(Windows)
起動手順(Ubuntu)
  OOoRTCs/OOoCalcRTC/OOoCalcRTC.odsをダブルクリック
ポータブル版LibreOffice/run_CalcRTC.batをダブルクリック
Notes: 12

## Slide 13: RTC起動
13
「RTC起動」ボタンを押す
LibreOffice操作RTCを起動する
OOoCalcControl0というRTCが起動する
Notes: 13

## Slide 14: 起動に失敗する場合
14
Notes: 14

## Slide 15: 操作ダイアログ表示
15
「操作ダイアログ起動」ボタンを押す
ポート接続のためのダイアログ表示
LibreOffice Calcの画面から操作ダイアログ起動ボタンを押す
Notes: 15

## Slide 16: ポート一覧表示
16
「ツリー表示」ボタンを押す
ネームサーバーに登録されたRTCのポート一覧が表示
操作ダイアログの画面からツリー表示ボタンを押してネームサーバーに登録したRTCのポート一覧を表示
Notes: 16

## Slide 17: ポート接続
17
RobotController0のoutを選択
列番号にCを入力
「列を移動させる」のチェックを外す
RobotController0のoutがインポートと接続される
「作成」ボタンを押す
(操作ダイアログは右上の罰を押して消す)
Notes: 17

## Slide 18: 動作確認(アウトポート)
18
Activate Systemsボタンを押す
RobotController0を選択
「編集」ボタンを押す
RobotControllerのアウトポートからデータを出力してみる
Notes: 18

## Slide 19: 動作確認(アウトポート)
19
LibreOffice Calc上で出力データの確認ができる
スライダーを操作する
スライダの操作により値が変化することが確認できる
Notes: 19

## Slide 20: 動作確認(インポート)
20
インポートに指定のデータを入力するとどのような動作となるか確認
「操作ダイアログ起動」ボタンを押す
「ツリー表示」ボタンを押す
Deactivate SystemsボタンでRTCを非アクティブ化する
Notes: 20

## Slide 21: ポート接続
21
RobotController0のinを選択
列番号にDを入力
「列を移動させる」のチェックを外す
「作成」ボタンを押す
行番号に3を入力
ポートの接続を確認後、RTCをアクティブ化する。
Notes: 21

## Slide 22: 動作確認(インポート)
22
前進するような速度にスライダの位置を操作
センサの値が30以下の場合は設定した速度
センサの値が31以上の場合は速度は0
Notes: 22

## Slide 23: おわりに
23
これで実習は一通り終了です。
時間が余った場合は、以下のような課題に挑戦してみてください。 (手順は3部資料で説明)
  EV3のタッチセンサのオンオフでRaspberry Piマウスを操作
  ジョイスティックコンポーネントで2台同時に操作
  EV3を喋らせる
実習を終了する際について
  タッチセンサなどの実習中に取り付けた部品は、取り外して実習前の状態で返却してください
  Raspberry Piマウス、EV3の電源をオフにして返却してください
Notes: 23