## Slide 1: SLAM実習
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム

## Slide 2: 資料
2
「WEBページ」フォルダのHTMLファイルを開く
  チュートリアル(RTミドルウェア応用実習、Raspberry Pi Mouse) _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6586
Notes: 2
At first, I’d like to mention about RT.
What is RT?
RT means Robot Technology.
This is not only standalone robots like this, but also robotic elements, sensors, actuators and so on.
We have studied on RT-Middleware.
RT-Middleware is software platform to integrate these RT-elements.

## Slide 3: 移動ロボットの制御
デッドレコニング (Dead Reckoning): 車輪のエンコーダやジャイロ等内界センサのみ利用する自己位置を推定手法。誤差が蓄積するため長時間使用できない。オドメトリ(Odometry) と呼ばれることもある。
ナビゲーション(Navigation): 現在位置を推定しながらロボットを目的地まで移動させること。
内界センサ：車輪の角速度やジャイロ等ロボットの内部の情報を計測するセンサ
外界センサ：レーザーや音波、カメラ、GPS等ロボットの外部の情報を取得するセンサ
SLAM (スラムと読む、Simultaneous Localization and Mapping) ：外界センサを用いて、ロボット周辺のマップを作成しながら同時に自己位置も推定する技術。センサには、レーザー（2次元、3次元）やカメラ、音波などが用いられる。相対位置を比較的安定的に推定できる。
パスプランニング (Path Planning) ：与えられたマップ上で、現在位置から目的地までの経路を計画する方法。
自己位置推定 (Localization, ローカリゼーション、ローカライゼーション) ：種々のセンサを利用し、ロボットの現在の位置を推定する技術。移動ロボットを制御するために最も基本的かつ必要とされる技術。

## Slide 4
SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)
  「自己位置推定とマッピングの同時実行」
    SLAM=「スラム」と読む
  外界センサを用いて、ロボット周辺のマップを作成しながら同時に自己位置も推定する技術。
  センサには、レーザー（2次元、3次元）やカメラ、音波などが用いられる。
  相対位置を比較的安定的に推定できる。
外界の情報を利用するので、オドメトリとは異なり誤差が蓄積せず、大域的に自己位置を正確に推定できる
SLAMとは？

## Slide 5
MRPT：Mobile Robot Programming Toolkit
  https://www.mrpt.org/
  本講習会で使用するライブラリ
  様々なSLAMアルゴリズム、マップ形式を包含したSLAMライブラリ集
  ここでは、2Dレーザセンサを利用したアルゴリズムを仕様
SLAMライブラリ

## Slide 6
LiDAR
  レーザー測距センサ
  レーザ光を発し対象物までの距離を測定反るセンタ
  RasPiMouseに搭載しているものは、全方向、2次元的に計測可能
※小さなチャック付き袋に、LiDAR固定用ねじが2本入っていますので走らせるとき固定してください。
無くさないよう注意してください
LiDAR
=Laser Imaging Detection and Ranging
LiDAR搭載版RasPiMouse

## Slide 7
以下の部品を組み立てます。
一旦Raspberry Piをシャットダウンしてバッテリー(もしくは電源ケーブル)を取り外した状態で作業してください
LiDARの取り付け
タッピングビス
Raspberry Piマウス
LiDAR

## Slide 8
Raspberry Piマウス底面のねじをはずす
スペーサーを回して外す
LiDARの取り付け
基盤部分をフレームごとずらす

## Slide 9
センサ基盤をはずす
LiDARの取り付け

## Slide 10
LiDARをRaspberry Piマウスの上部分に載せる
LiDARとRaspberryPiマウスをビスで固定する
LiDARの取り付け

## Slide 11
Raspberry PiのUSBポートに接続する
LiDARの取り付け

## Slide 12
外したパーツを戻せば完成
※危ないのでLiDARの土台部分を持たないようにしてください。
LiDARの取り付け
この部分を持って運ばないようにする。

## Slide 13
RaspberryPiMouseRTC、RobotControllerコンポーネントが起動している場合は終了してください。
  RaspberryPiMouseRTCはWEBブラウザの操作でStopボタンを押す
起動済みのRTCの終了

## Slide 14
作業手順
1. 地図作成 (Mapper)
2. 自己位置推定 (Localization)
3. 経路生成・移動 (Navigation)
地図作成を行う。地図作成に必要な右のコンポーネントを起動し接続、ジョイスティックでRasPiMouseを移動させ、環境をLiDARで計測し、地図を作成する。
地図の作成が完了したら、システム構成を変更し、自己位置推定を自動的に行う構成に変更する。
経路生成と移動を行うコンポーネントを新たに起動し、地図内に適当な目的位置を指定、現在の場所から、目的位置までの経路を生成、移動ロボットを移動させる。

## Slide 15: 地図作成実習

## Slide 16
作業手順
1. 地図作成 (Mapper)
地図作成を行う。地図作成に必要な右のコンポーネントを起動し接続、ジョイスティックでRasPiMouseを移動させる。
右図のように、LiDARで検出したロボット周辺の障害物の地図が現れる。
RasPiMouseを移動させ、より広範囲の地図を作成する。
ある程度まで地図ができたら、地図を保存する。地図はyamlファイルとpngファイルから構成される。このファイルは後述のMapServer RTCの入力となる。

## Slide 17
NavigationManagerの起動
  RTM_Tutorial.zipを展開したフォルダ内のNavigationフォルダ
  以下のバッチファイル(シェルスクリプト)を実行する
    NavigationManager.bat(Windows)
    NavigationManager.sh(Ubuntu)
  以下のGUIが起動する。
RTCの起動、ポートの接続

## Slide 18
Mapperシステムの起動
  WEBブラウザでMapperのStartボタンを押す
  ネームサーバーに以下のRTCが登録されている状態になる
    Mapper_MRPT0
    RaspberryPiMouseRTC0
    RPLiderRTC0
    NavigationManager0
RTCの起動、ポートの接続

## Slide 19
Mapperシステムの起動
  RTCの起動を下記人したら「Back to the top page.」を押す
  ポートの接続
    WEBブラウザからMapperのConnectボタンを押す。
RTCの起動、ポートの接続

## Slide 20
NavigationManagerのポートを接続する
RTCの起動、ポートの接続
コンポーネント名 | ポート名 | コンポーネント名 | ポート名
NavigationManager0 | mapperService | Mapper_MRPT0 | gridMapper
NavigationManager0 | currentPose | Mapper_MRPT0 | estimatedPose
NavigationManager0 | targetVelocity | RaspberryPiMouseRTC0 | target_velocity_in
NavigationManager0 | range | RPLiderRTC0 | range

## Slide 21
RTCをアクティブ化する
Raspberry Piマウスのモーター電源をオンにする
  2つのスイッチのうちの外側のスイッチ
システムの実行

## Slide 22
NavigationManagerのStart Mappingボタンを押す。
ジョイスティックパネルを操作することでRaspberry Piマウスが移動し地図生成を行う。
システムの実行

## Slide 23
システムの実行

## Slide 24
NavigationManagerのStop Mappingボタンを押す。
NavigationManagerのSave Mappingボタンを押す。
システムの終了

## Slide 25
地図情報の保存先としてNavigationフォルダにファイル名testMapで保存する。
WEBブラウザからMapperのStopボタンを押してRTCを終了する
システムの終了
開くボタンを押すと保存される。

## Slide 26: ナビゲーション実習

## Slide 27
現在の場所から、目的位置までの経路を生成、移動ロボットが自律的に移動する。
経路生成と移動を行うコンポーネントを新たに起動し、地図内に適当な目的位置を指定する（右図）。
地図の作成が完了したら、システム構成を変更し、自己位置推定を自動的に行う構成に変更する。
作業手順
2. 自己位置推定 (Localization)
3. 経路生成・移動 (Navigation)
MapServerに作成した地図（ファイル名）をConfigurationパラメータで与え、自己位置推定に利用する。
目的地の位置と
向きを指定する

## Slide 28
Navigationフォルダ
  以下のバッチファイル(シェルスクリプト)を実行する
    MapServer.bat(Windows)
    MapServer.sh(Ubuntu)
RTCの起動、ポートの接続

## Slide 29
PathPlanシステムの起動
  WEBブラウザでPathPlanのStartボタンを押す
  ネームサーバーに以下のRTCが登録されている状態になる
    Localization_MRPT0
    PatgPanner_MRPT0
    RaspberryPiMouseRTC0
    RPLiderRTC0
    SimplePathFollower0
    MapServer0
    NavigationManager0
RTCの起動、ポートの接続

## Slide 30
NavigationManager、MapServerのポートを接続する
RTCの起動、ポートの接続
コンポーネント名 | ポート名 | コンポーネント名 | ポート名
NavigationManager0 | mapServer | MapServer0 | mapServer
NavigationManager0 | pathPlanner | PathPlanner_MRPT0 | pathPlanner
NavigationManager0 | pathFollower | SimplePathFollower0 | PathFollower
NavigationManager0 | currentPose | Localization_MRPT0 | estimatedPose
NavigationManager0 | range | RPLiderRTC0 | range
MapServer0 | mapServer | Localization_MRPT | mapServer

## Slide 31
RTCをアクティブ化する
Raspberry Piマウスのモーター電源をオンにする
システムの実行

## Slide 32
Raspberry Piマウスの目標位置、目標姿勢角を設定する
  NavigationManagerの地図上をクリックする
以下の画面で目標角度を設定する。
システムの実行
地図上に目標位置が表示される
適当な場所を
クリックすると中心から延びる赤い線の角度が変化する
角度を設定したらOKをクリックする
地図の白い範囲(障害物のない範囲)
のどこかをクリックする

## Slide 33
経路を計画する
  NavigationManagerのPlan Pathボタンをクリックする
経路追従を行う
  NavigationManagerのFollowボタンを
  クリックする
  Raspberry Piマウスが目的地に向かって
  移動する
システムの実行
経路が表示される

## Slide 34
システムの実行

## Slide 35
WEBブラウザからPathPlanのStopボタンを押してRTCを終了する
モーター電源のスイッチをオフにする
Raspberry Piをシャットダウンする(真ん中のボタン長押し)
Raspberry Pi電源のスイッチをオフにする
LiDARを取り外して元の状態に戻す
システムの終了