## Slide 1: サービスポート入門
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インテリジェントシステム研究部門
宮本信彦

## Slide 2: 資料
配布資料の「 WEBpage 」のHTMLファイルを開く
  myCobot280の制御 _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のWebページ
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7339

## Slide 3: サービスポート
サービスポートは、コマンドレベルのコンポーネント間通信の仕組みを提供
  複数のパラメータを送信、処理結果の取得、処理完了まで待機等

## Slide 4: サービスポート
RTC1
RTC2
サービスポートは、サービスインターフェースを持つ
  機能を提供するProvidedインターフェースと機能を利用するRequiredインターフェースを接続する
Requiredインターフェース
Providedインターフェース
コマンド呼び出し
結果を返信
RequiredインターフェースがProvidedインターフェースの提供するコマンドを実行する

## Slide 5: Choreonoid
Choreonoidはオープンソースのロボット用シミュレーションソフトウェア
  プラグインによる高い拡張性
  3DCGによるロボットモデルのアニメーション表示
  動力学シミュレーション
  センサのシミュレーション(カメラ、レーザーレンジセンサ、力センサ、ジャイロセンサ、・・・)
  ロボットの動作生成
  ・・・・

## Slide 6: 実習内容
myCobotコンポーネント
https://shop.elephantrobotics.com/cdn/shop/products/myCobot280M5_d22c5ddb-4963-463c-bd22-885076cfb7eb_650x.png
ArmControllerコンポーネント
今回作成するRTC
中レベル
モーションコマンド
共通コマンド
ロボットアーム制御機能共通インタフェースで定義されたコマンドを使用する。
  servoON、servoOFF：関節のサーボをオン・オフする(共通コマンド)
  goHome：原点復帰位置に移動する(中レベル)
  moveLinearCartesianAbs：絶対値で指定した目標位置に移動する(中レベル)

## Slide 7: ArmControllerコンポーネントの作成
※ここからはRTC Builderで作業します
RTC Builderで以下のRTコンポーネントを作成する
基本 | 
コンポーネント名 | ArmController
言語 | C++
アクティビティ | 
onActivated()、onDeactivated()、onExecute() | 
データポート | 
なし | 
サービスポート | 
次のスライド以降で説明 | 
コンフィギュレーション | 
次のスライド以降で説明 | 

## Slide 8: コンフィギュレーションの設定
以下のコンフィギュレーションパラメータを設定する
  pos_x
    データ型：double
    デフォルト値： 0.2
    制約条件： -0.3<x<0.3
    Widget：text
    他の項目は任意
  pos_y
    データ型：double
    デフォルト値： 0.0
    制約条件： -0.3<x<0.3
    Widget： text
    他の項目は任意
  pos_z
    データ型：double
    デフォルト値： 0.16
    制約条件： -0.0<x<0.45
    Widget： text
    他の項目は任意

## Slide 9: サービスポートの設定
サービスポートの追加、設定を行う
「サービスポート」タブを選択
「Add Port」ボタンを押す
ポート名をクリックして名前を変更する

## Slide 10: サービスポートの設定
ポートを選択した状態で「Add Interface」ボタンを押す
各項目を設定する
サービスインターフェースの追加、設定を行う

## Slide 11: サービスポートの設定
以下のサービスポート・インターフェースを設定する
  ポート名： middle
    インターフェース名：JARA_ARM_ManipulatorCommonInterface_Middle
      方向： Required
      インターフェース型：JARA_ARM::ManipulatorCommonInterface_Middle
    他の項目は任意
  ポート名： common
    インターフェース名：JARA_ARM_ManipulatorCommonInterface_Common
      方向： Required
      インターフェース型：JARA_ARM::ManipulatorCommonInterface_Common
    他の項目は任意

## Slide 12: 実行ファイルの生成
RTCBuilderによるコード生成
  コード生成時に以下の画面が出ますが、「はい」を選択する
CMakeによるVisual Studioプロジェクトファイル等の生成
コード編集
ビルドしてArmController\build\src\Release(もしくはDebug)フォルダに実行ファイルArmControllerComp.exeを生成

## Slide 13: コード編集
onActivated関数に追加
onDeactivated関数に追加

## Slide 14: コード編集
onExecute関数に追加
moveLinearCartesianAbs関数は、ロボット座標系の絶対値で指定された目標位置に対し直線補間で動作する。
Provided型インターフェースの関数を遠隔呼び出しする。
定義したインターフェースに対応するオブジェクトから関数呼び出し
X
Y
Z
目標位置
直線補間

## Slide 15: Choreonoidの起動
配布資料 (USBメモリ) のchoreonoidフォルダのmyCobot280Simulator.batを実行する

## Slide 16: RTCアイテムの追加
RTCアイテムを追加する
  ファイル→新規→RTC
  名前はArmControllerで生成
  アイテムツリーにArmControllerが追加される

## Slide 17: RTCアイテムの設定
RTCモジュールのパスを設定する
  生成したArmControllerComp.exeを指定することにより、RTCを自動起動する
①ArmControllerアイテムを選択した状態で、プロパティの「RTCモジュール」のパスを設定する
②File of typeを「全てのファイル(*)」に変更後、「ArmControllerComp.exe」を選択する

## Slide 18: RTシステム構築
③RTCリストのタブを選択して、「更新」ボタンを押すとネームサーバーに登録されたRTCが表示される
④RTCリストの「ArmController0」と「myCobot280Io0」をRTCダイアグラムにドラッグアンドドロップする

## Slide 19: RTシステム構築・シミュレーション開始
⑤RTCダイアグラム上で2つのRTCのmiddleポート同士とcommoポート同士を接続する
⑥以下のボタンでシミュレーションを開始する

## Slide 20: コンフィギュレーションパラメータの操作
⑦RTCリストから「ArmController0」を選択する
⑧コンフィギュレーションの画面から各パラメータを変更すると背景が赤く表示される。
変更後、「適用」ボタンを押すとシミュレータ上のmyCobotの制御を開始する
⑨動作確認が完了したらシミュレーションを停止する

## Slide 21: myCobot実機の制御
ArmControllerコンポーネントでmyCobot実機を制御する
  myCobotにACアダプタとUSBケーブルを接続する
  USBケーブルはノートPCと接続する
ACアダプタ
USBケーブル

## Slide 22: ポート番号の確認
デバイスマネージャでポート番号(COM＊＊)を確認する
デバイスマネージャを検索して起動する
「ポート(COMとLPT)」からCOM**を確認する

## Slide 23: myCobotコンポーネントの起動
myCobotコンポーネントを起動する
  配布資料 (USBメモリ) のchoreonoidフォルダのmyCobot280RTC.batを実行する

## Slide 24: ArmControllerコンポーネントの起動
ArmControllerコンポーネントを起動する
  rtc.confというファイルを作成する
  ArmControllerComp.exeを起動する
ArmControllerComp.exeのフォルダで右クリック→新規作成→テキストドキュメントでrtc.confと言う名前のファイルを作成
rtc.confをメモ帳などで開いて、この1行だけ追加
コマンド終了まで処理が戻らないため、通信がタイムアウトしないように設定する
ArmControllerComp.exeをダブルクリック

## Slide 25: 動作確認
①SystemEditor上でArmController0とmyCobot0のmiddleポート同士、commonポート同士を接続する
②RTCをアクティブ化する
③ArmController0をクリックして選択する
④コンフィギュレーションパラメータを変更後、適用ボタンを押す