## Slide 1: Processing実習
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インテリジェントシステム研究部門

## Slide 2: 資料
2
「WEBページ」フォルダのHTMLファイルを開く
  Processing 活用事例 _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7232
Notes: 2

## Slide 3
以下の特長を持つプログラミング言語
  視覚的な表現が他の言語と比較して簡単であり、初心者向け
    グラフや図形のアニメーション
    インタラクション等
プログラミング言語Processing
例えば、動画の図形を動かすアニメーションを作成する場合、12行のコードで記述できる。
実行する場合は統合開発環境の左上の実行ボタンを押す。

## Slide 4
Raspberry Piマウスの移動経路をグラフに描画するシステムの作成
実習の概要
新規作成

## Slide 5: RTC Builderの起動
5
Notes: 5

## Slide 6: RTC Builderプロジェクト作成
6
Eclipse起動時にワークスペースに指定したディレクトリに「drawGraph」というフォルダが作成される
  この時点では「RTC.xml」と「.project」のみが生成されている
このアイコンをクリック
プロジェクト名に「drawGraph」と入力して終了をクリックする
Notes: 6

## Slide 7: 基本プロファイルの入力
7
コンポーネント名
  drawGraph
モジュール概要
  任意(Draw graph component)
バージョン
  任意(1.0.0)
ベンダ名
  任意
モジュールカテゴリ
  任意(Sample)
コンポーネント型
  STATIC
アクティビティ型
  PERIODIC
コンポーネントの種類
  DataFlow
最大インスタンス数
  1
実行型
  PeriodicExecutionContext
実行周期
  1000.0
概要
  任意
「基本」タブを選択
Notes: 7

## Slide 8: アクティビティの設定
8
以下のアクティビティを有効にする
  onInitialize
  onActivated
  onExecute
今回は練習のため、Documentationは空白でも大丈夫です
「アクティビティ」タブを選択
Notes: 8

## Slide 9: データポートの設定
以下のInPortを設定する
  in
    データ型： RTC::TimedPose2D
    他の項目は任意
    ※TimedPose3D型と間違えないようにしてください。
    ※TimedPoint2D型と間違えないようにしてください。
「データポート」タブを選択
Notes: 9

## Slide 10: RTC::TimedPose2D型について
ExtendedDataTypes.idlで定義されている2次元平面状での位置・姿勢を表現するためのデータ型
  position.x: X軸座標
  position.y: Y軸座標
  heading: Z軸周りの角度
struct Point2D
{
/// X coordinate in metres.
double x;
/// Y coordinate in metres.
double y;
};
struct Pose2D
{
/// 2D position.
Point2D position;
/// Heading in radians.
double heading;
};
X
Y
position.x
position.y
heading
Notes: 10

## Slide 11: 言語の設定
実装する言語，動作環境に関する情報を設定
「基本」タブを選択
言語を選択する
今回は「Processing」を選択
Notes: 11

## Slide 12: スケルトンコードの生成
基本タブからコード生成ボタンを押すことでスケルトンコードが生成される
  Workspace\drawGraph以下に生成
    ソースコード
      Processingソースコード(.pde)
        このソースコードにロボットを操作する処理を記述する
    rtc.conf、 drawGraph.conf
    以下略
生成したファイルの確認
  作成したプロジェクトを右クリックして、「表示方法」→「システムエクスプローラー」を選択する
  エクスプローラーでワークスペースのフォルダが開くため、上記のファイルが存在するかを確認する
今回は「いいえ」を選択
コード生成ボタンをクリック
Notes: 12

## Slide 13
Windows：processing.exeを実行する
  https://github.com/processing/processing/releases/download/processing-0270-3.5.4/processing-3.5.4-windows64.zip
  USBメモリのProcessing\processing-3.5.4-windows64フォルダ内
  Javaのバージョンの問題で、OpenRTM-aistはProcessing 4.0以降では現状は利用不可
Ubuntu：processingを実行する
  USBメモリのProcessing\processing-3.5.4-linux64フォルダ内
Processing開発環境の起動

## Slide 14
Raspberry
OpenRTM-aist
Processing用ライブラリのインストール
Processing開発環境で、「ファイル」→「設定」をクリックすると、設定画面が表示される

## Slide 15
スケッチブックの場所のlibrariesフォルダをエクスプローラーで開く
OpenRTM-aist
Processing用ライブラリのインストール
エクスプローラーのアドレスバーにスケッチブックの場所をコピーする
librariesフォルダを開く

## Slide 16
RTMTutorial(もしくはUSBメモリ)のProcessing\OpenRTMUtilフォルダをlibrariesフォルダ内にコピーする
OpenRTM-aist
Processing用ライブラリのインストール

## Slide 17
グラフ描画用ライブラリのgraficaをインストールする
graficaのインストール
Processingの開発環境で、
「スケッチ」→「ライブラリをインポート」→「ライブラリを追加」をクリックする
Contribution Managerで、
①graficaを検索
②graficaを選択
③Installボタンを押す
①
②
③

## Slide 18: ソースコードの編集
18
drawGraphMain\drawGraphMain.pdeのファイルを、processing.exeにドラッグアンドドロップして開く
Notes: 18

## Slide 19
Processing開発環境でコードを編集する
ソースコードの編集
スライド20、21、22ページに記載のソースコードを入力する。
USBメモリ内のsample\drawGraph\drawGraphMainの中身をコピペしてもいいです。

## Slide 20: ソースコードの編集
20
drawGraphMain.pdeを編集する
  画面サイズ、フレームレートを設定する
drawGraphImpl.pdeを編集する
  ライブラリのインポート
RT System Editorが固まった場合は、Processingの停止ボタンを押して中断後に、frameRateを変更してみてください。
Processingでsetup関数は実行開始時に
1度だけ呼ばれる。
setup関数内でRTCの生成を行っている。
Notes: 20

## Slide 21: ソースコードの編集
21
drawGraphImpl.pdeを編集する
  変数の宣言
  onActivated関数の編集
Notes: 21

## Slide 22: ソースコードの編集
22
drawGraphImpl.pdeを編集する
  onExecute関数の編集
Notes: 22

## Slide 23
RTシステム構築
実行ボタンを押す
drawGraph0というRTCが起動する

## Slide 24
RTシステム構築
以下のようにポートを接続して、RTCをアクティブ化する
  シミュレータ(RaspberryPiMouseSimulator0)、実機(RaspberryPiMouseRTC0)のどちらでも可

## Slide 25
RTシステム実行