## Slide 1: RTシステム構築実習
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム

## Slide 2: 資料
2
配布資料の「 WEBpage 」のHTMLファイルを開く
  チュートリアル(RTシステム構築実習、Raspberry Pi Mouse) _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6552
Notes: 2

## Slide 3: 複数台のロボットが連携するシステムの構築
3
アクセスポイントのRaspberry PiにノートPCとLEGO Mindstroms EV3を接続する
Notes: 3

## Slide 4
4
Raspberry Pi、EV3の番号を確認
EV3配布
Notes: 4

## Slide 5
5
Educator Vehicleの組立て
  EV3を土台に装着
  EV3とLモーターをケーブルで接続
    B → Lモーター(左)
    C → Lモーター(右)
Educator Vehicle組立て
Notes: 5

## Slide 6: EV3の接続
電源投入
  中央のボタンを押す
  起動すると自動的にアクセスポイントに接続
  起動しない場合はリセットを実行する
6
Notes: 6

## Slide 7: EV3の接続
7
スクリプトファイル実行(RTCの起動)
  ボタン操作で「File Browser」→「scripts」→「start_rtcs.sh」を選択
IPアドレスが192.168.11.xxxになっているかを確認する
  接続には多少時間が必要
Notes: 7

## Slide 8: EV3(2台目の接続)
8
ネームサーバーの接続
  EV3の画面上に表示されたIPアドレスを入力する
Notes: 8

## Slide 9: 動作確認
9
データポートの接続
  EducatorVehicle0の現在の速度出力をRaspberryPiMouseRTC0の目標速度入力に接続する。
    current_vel(EducatorVehicle0) → target_velocity_in(RaspberryPiMouseRTC0)
Notes: 9

## Slide 10: 動作確認
10
RTCをアクティブ化する
Notes: 10