## Slide 1: Choreonoid入門
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム

## Slide 2: 資料
2
配布資料の「 WEBpage 」のHTMLファイルを開く
  Choreonoid入門 _ OpenRTM-aist.html
もしくは以下のリンク
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7150
Notes: 2

## Slide 3: Choreonoid
3
Choreonoidはオープンソースのロボット用シミュレーションソフトウェア
  プラグインによる高い拡張性
  3DCGによるロボットモデルのアニメーション表示
  動力学シミュレーション
  センサのシミュレーション(カメラ、レーザーレンジセンサ、力センサ、ジャイロセンサ、・・・)
  ロボットの動作生成
  ・・・・
Notes: 3

## Slide 4: Choreonoid OpenRTMプラグイン
4
ChoreonoidとOpenRTM-aistを連携して、シミュレータ上のオブジェクトの入出力(制御指令やセンサ値の取得)をするRTCを開発可能にする拡張プラグイン
目標速度
センサデータ
課題：Choreonoid上のRaspberry PiマウスをRobotControllerコンポーネントで操作するための入出力RTCの作成
Notes: 4

## Slide 5: シミュレーション環境構築
5
Choreonoid上でシミュレーションの実行に必要なアイテムを追加することで、環境を構築する。
配布資料 (USBメモリ) のchoreonoidフォルダのchoreonoid.batを実行する
今回は以下のアイテムを追加する。
  ワールドアイテム
  シミュレータアイテム(AISTSimulator)
  ボディアイテム(地面・Floor)
  ボディアイテム(Raspberry Piマウス)
  RTSystemアイテム
  RTCアイテム(RobotController)
  pyRTCアイテム(RaspberryPiMouseIo)
Notes: 5

## Slide 6: ワールドアイテム追加
6
ワールド：仮想世界を表すアイテム
  ファイル → 新規 → ワールド
名前は変更しない
Notes: 6

## Slide 7: シミュレータアイテム追加
7
Choreonoidは複数の物理シミュレータ(ODE、Bullet、PhysX)等から選択できる。
  今回はAISTシミュレータを選択する。
Notes: 7

## Slide 8: 地面追加
8
環境に地面を表現するボディアイテムを追加する
  ファイル → 読み込み → ボディ
  share/model/misc/floor.bodyを読み込む
左側から「share」をクリックして、model/miscフォルダのfloor.bodyを読み込む
Notes: 8

## Slide 9: Raspberry Piマウス追加
9
Raspberry Piマウスを表現するボディアイテムを追加する
  share/model/RaspberryPiMouse/RaspberryPiMouse.bodyを読み込む
Notes: 9

## Slide 10: RTSystem追加
10
Choreonoid上でRTシステムエディタの一部機能を使用できる
Notes: 10

## Slide 11: ネームサーバー、システムエディタ表示
11
初期状態ではネームサーバー、システムエディタが非表示のため設定を変更する
  表示 → ビューの表示 → RTC List
Notes: 11

## Slide 12: ネームサーバー、システムエディタ表示
12
初期状態ではネームサーバー、システムエディタが非表示のため設定を変更する
  表示 → ビューの表示 → RTC Diagram
Notes: 12

## Slide 13: RTCアイテム
13
RTCアイテムを追加して、 ChoreonoidがRobotControllerコンポーネントを起動するように設定する
  ファイル → 新規 → RTC
名前を「RobotController」に変更する
Notes: 13

## Slide 14: RobotControllerコンポーネントの設定
14
RobotControllerアイテムでRobotControllerComp.exeを設定する
1. アイテムから「RobotController」を選択する。
3. ファイル選択で前の実習で作成した
「RobotControllerComp.exe」を選択する。
※初期状態ではexeファイルが表示されないので、
「ファイルの種類」を「すべてのファイル(*)」に変更する
2. 下の「プロパティ」で
「RTC Module」を設定する
Notes: 14

## Slide 15: RaspberryPiMouseIoコンポーネント追加
15
シミュレータ上のRaspberryPiマウスの入出力RTCを追加する
  ファイル → 新規 → PyRTC
名前を「RaspberryPiMouseIo」に変更する
Notes: 15

## Slide 16: RaspberryPiMouseIoコンポーネント作成
16
※ここからはRTC Builderで作業します
RTC Builderで以下のRTコンポーネントを作成する
  コード生成するとRaspberryPiMouseIo.pyが作成される
基本 | 
コンポーネント名 | RaspberryPiMouseIo
言語 | Python
アクティビティ | 
なし | 
データポート(OutPort) | 
なし | 
データポート(InPort) | 
ポート名 | velocity
データ型 | RTC::TimedVelocity2D
コンフィギュレーション | 
なし | 
Notes: 16

## Slide 17: RaspberryPiMouseIo.pyの編集
シミュレーションループ
17
RaspberryPiMouseIoクラスに以下のメンバ関数を追加する
  setBody関数
    RTC側でChoreonoidのBodyオブジェクトの参照を取得する関数
    取得したBodyオブジェクトからLinkオブジェクトを取得することで、対象のJointの入出力ができる
  outputToSimulator関数
    シミュレータ上のオブジェクトから取得したデータをOutPortから出力する処理を行う関数
  inputFromSimulator関数
    InPortの入力データをシミュレータ上のオブジェクトに入力する処理を行う関数
シミュレーション開始
setBody
inputFromSimulator
outputToSimulator
物理シミュレーションのステップ実行
Notes: 17

## Slide 18: RaspberryPiMouseIo.pyの編集
PaspberryPiMouseiIo.pyをIDLEで編集する
18
RTC Builderでプロジェクトをシステム・エクスプローラーから開く
エクスプローラーからPaspberryPiMouseiIo.pyを右クリックして、「Edit with IDLE」→「Edit IDLE 3.* (64-bit)」
Notes: 18

## Slide 19: RaspberryPiMouseIo.pyの編集
19
# def onRateChanged(self, ec_id):
#
# return RTC.RTC_OK
def setBody(self, body):
self.ioBody = body
self.wheelR = self.ioBody.link("RIGHT_WHEEL")
self.wheelL = self.ioBody.link("LEFT_WHEEL")
def outputToSimulator(self):
pass
onRateChanged関数の下あたりに追加する
RaspberryPiMouseIoクラスのメンバ関数として追加するため、
インデントには注意する。
(上の「# def onRateChanged～」の前のインデントと同じにする)
Bodyオブジェクトから
「RIGHT_WHEEL」、
「LEFT_WHEEL」のリンクを取得する
outputToSimulator関数は、今回は何の処理もしない
※インデントに注意
※インデントに注意
Notes: 19

## Slide 20: RaspberryPiMouseIo.pyの編集
20
def inputFromSimulator(self):
if self._velocityIn.isNew():
data = self._velocityIn.read()
vx = data.data.vx
va = data.data.va
wheel_distance = 0.0425
wheel_radius = 0.04
rms = (vx + va*wheel_distance)/wheel_radius
lms = (vx - va*wheel_distance)/wheel_radius
self.wheelR.dq = rms
self.wheelL.dq = lms
※インデントに注意
「RIGHT_WHEEL」、 「LEFT_WHEEL」のリンクオブジェクトの「dq」にJointの回転速度を設定する
InPortで受信したTimedVeclocity2D型のデータを車輪の回転速度に変換
Notes: 20

## Slide 21: RaspberryPiMouseIoコンポーネントの設定
21
1. ChoreonoidのアイテムビューでRaspberryPiMouseIoを選択する
2. RTC moduleを設定する
3. 先ほど編集した「RaspberryPiMouseIo.py」を選択する
※ RaspberryPiMouseIo.pyを更新した場合は、再度この作業を行う事で再読み込みする
Notes: 21

## Slide 22: アイテムの位置関係
22
ドラッグアンドドロップ
全てのアイテムをWorldの子アイテムとして配置
「RaspberryPiMouseIo」は「RaspberryPiMouse」の子アイテムとして配置
  配置が違う場合はドラッグアンドドロップして移動する
World
|- AISTSimulator
|- Floor
|- RaspberryPiMouse
| |- RaspberryPiMouseIo
|- RobotController
|- RTSystem
配置が違う場合はドラッグアンドドロップすれば変更できる。
Notes: 22

## Slide 23: ポート接続
23
1. RTC ListでRTCが表示されていない場合は「Update」ボタンを押す
2. RTC DiagramにRTCをドラッグアンドドロップする
3. RobotController0のoutと、RaspberryPiMouseIo0のvelocityを接続する
Notes: 23

## Slide 24: RobotControllerコンポーネントのアクティブ化
24
exeファイルを指定したRTCはシミュレーション開始時に自動でアクティブ化されないので手動で操作する。
RobotController0を右クリックして「Activate」を選択する。
Notes: 24

## Slide 25: シミュレーション開始
25
「初期位置からのシミュレーション開始」ボタンを押すとシミュレーションを開始する
Notes: 25

## Slide 26: シミュレーション開始
26
「シーン」タブからシミュレーションの3D表示を見ることができる
Notes: 26

## Slide 27: コンフィギュレーションパラメータの編集
27
1. ネームサービスビューからRobotController0をクリックして選択する。
Choreonoidからはコンフィギュレーションパラメータの編集ができないため、RT System Editorを起動してください
2. コンフィギュレーションビューから「編集」ボタンを押して、パラメータを変更する。
コンフィギュレーションパラメータを変更することで、Choreonoid上のRaspberry Piマウスが移動すれば課題達成です
Notes: 27

## Slide 28: コンフィギュレーションパラメータの編集
ネームサービスビューにネームサーバが無い(localhostが非表示の場合)、以下の作業でネームサーバに接続してください
28
ネームサーバへの接続ボタンを押す
2. 「localhost」と入力してOKをクリックする
3. RTCが表示されたか確認する
Notes: 28